GIADA ДЖАДА

СУПЕРМОЮЩАЯ КРАСКА С БАРХАТИСТО ОПАКОВЫМ ЭФФЕКТОМ  ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

Код 4020019

# ОПИСАНИЕ

GIADA (ДЖАДА) – супермоющая краска на водной основе для окраски внутренних и внешних поверхностей стен. Благодаря присутствию в её составе синтетических полимеров, создаваемая материалом пленка обладает устойчивостью к щелочным составляющим штукатурок и атмосферному воздействию, обладает превосходной моющей способностью.

Легко наносится, прекрасно растягивается, ДЖАДА образует однородный слой окраски, с бархатисто опаковым эффектом, характеризующийся превосходной белизной, высокой укрывающей способностью и легкостью очищения от загрязнений.

# ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новые и старые штукатурки на основе  водорастворимых связующих,

- поверхности из бетона внутри помещений,

- поверхности из гипса и гипсокартона

- на старые краски и покрытия на основе органических или минеральных составляющих, сухих, плотных, абсорбирующих и имеющих сцепление,

- на различные поверхности на минеральной основе, при условии, что они поглощают влагу.

Поверхности должны быть подготовлены, следуя указаниям параграфа «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».

Не наносить на поверхности, не просохшие и имеющие высокое содержание щёлочи, дождаться полного укрепления поверхности, что составляет около четырех недель.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие вещества:  синтетические полимеры в водной дисперсии.

- Масса объема UNI EN ISO  2811 - 1: 1,5 кг/л.

- Вязкость материала UNI 8902: 32000 +- 4000 срs  при 30 С (по вяскозаметру Brookfield).

- Сопротивляемость к истиранию UNI  10560: > 5000 циклов, отличное.

- Сопротивляемость в щелочной среде UNI 10795:  устойчивое.

- Характеристики по UNI EN 133000:

Устойчивость к мытью ISO 11998: класс 2.

Яркость UNI EN ISO 2813:  5-10, матовый.

Укрывающая способность ISO 6504-3: класс 1, при расходе 7 м.кв./ литр.

Время высыхания (при + 25 С и  65% U. R. влажности): поверхностное через  30 мин., возможно нанесение краски через 4 часа.

- Расход:  10-12  м.кв. / литр   на слой, при нанесении на гладкую поверхность, при средней впитываемости. Своевременно определяйте реальную отдачу с помощью предварительных проб в отдельном месте.

# ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо выдержать поверхность до полной высыхания и укрепления. Если необходимо, используйте специальные материалы с укрепляющими или восстанавливающими  свойствами.

В случае присутствия плесени, обработайте  поверхности раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и COMBAT 333  восстанавливающий код 4810333.Чтобы предохранить стены от образования плесени, добавьте в ДЖАДА  раствор гигиенический COMBAT 111 код 4810111 при нанесении на фасаде или COMBAT 444 код 4810444 при внутренних работах.

Удаляем шпателем или посредством мытья, имеющиеся непрочные части и отстающие слой старой краски.

Устраняем полностью старые известковые покрытия, отслаивающиеся краски или темперные краски.

Удалить остатки пыли, грязи и др. остатки с помощью мягкой щетки.

# Штукатуреная поверхность, из гипса или гипсокартона.

Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины, с  помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной бумагой.

Растрескивание по внутренним и внешним поверхностям  должны быть выровнены, сначала расширены и заполнены специальными составами на основе гипса.

Устранить явные неровности при помощи RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа поверхности.

ПО высохшей и чистой основе наносится:

по внутренним поверхностям: грунтовка

IDROFIS 4700006 акриловый настенный фиксатор на воде или микронизированную грунтовку без растворителей ATOMO 8840001. На гипсокартон наносится специальная грунтовка PREPARA 4710019 придающая необходимый цвет поверхности.

Для внутренних и внешних поверхностей со  старыми крошащимися красками или неплотно прилегающими слоями, используйте изоляционный материал на растворителе ISOMARC 4410111 или микронизированную грунтовку без растворителей  ATOMO 8840001.

Далее наносите ДЖАДА.

Поверхности из бетона:

ДЖАДА подходит для окраски поверхностей из бетона, однако не может быть использовано как защита бетона при внешних работах, поскольку не обладает свойством защиты от карбонизации.

Очистить щеткой поверхность и удалить возможные слои старых отслоившихся покрытий.

Очистить структурные части цемента недостаточно прилегающие.

Металлические прутья арматуры, которые вышли на поверхности должны быть тщательно обработаны с  BETOXAN PRIMER 9490125 на цементном раствор.

Восстановить не хватающие части, выравнивая при помощи BETOXAN 400 или BETOXAN 300, строительный раствор укрепляющий 9490140/0130; выполнить финишное выравнивание при помощи BETOXAN 200, раствор финишный укрепляющий поверхность, против насыщения углекислым газом 9490120.

На сухую поверхность нанесите:

Для внутренних поверхностей грунтовку IDROFIS 4700006 акриловый настенный грунт на водной основе или микронизированную грунтовку без растворителей  ATOMO 8840001.

Для внутренних и внешних поверхностей со  старыми крошащимися красками или неплотно прилегающими слоями, используйте изоляционный материал на растворителе ISOMARC 4410111 или микронизированную грунтовку без растворителей  ATOMO 8840001.

Далее наносите ДЖАДА.

(Разбавление фиксатора и количество нанесения зависят  от впитывающих свойств основы  и  определяются  с помощью предварительных проб в отдельном месте, обращайтесь к соответствующему техническому описанию).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Условия помещения и поверхности:

Температура помещения: мин. +8. С / мак. +35 С.

Влажность помещения: < 75%

Температура поверхности: мин.+5. С / мак. +35. С

Избегайте нанесение на поверхности при конденсате и под прямыми лучами солнца.

После нанесения внешняя поверхность должна быть защищена от дождя и влажности до полного высыхания материала; при нормальной температуре (20 С) высыхание происходит около 48 часов.

Инструменты: кисти, валик, распылитель.

Количество слоев: минимум 2.

Разбавление: первый и последующие слои на  40-50% водой.

При нанесение с помощью распылителя  разбавление зависит от давления и применяемой аппаратуры.

Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу после использования с помощью воды.

КОЛЕРОВКА

Колеровка производится с помощью тинтометрической системы MACROMIE и красителями COLORADO серии 548.

В случае использования различных партий  цветного продукта или  продукта колеровка которого  выполнена полностью системой MACROMIE, но не в одном заказе, советуем вновь перемешать между собой содержимое банок, во избежание  различий  в тональности.

Старайтесь использовать материал одной партии производства от края до края стены. Работы, при которых невозможно этого избежать (дополнения нового производства краски), близко не приближайте разные оттенки, для плавного перехода используйте естественные перерывы продолжения поверхности, карнизы, углы, ребра.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА

Температура хранения продукта   от +5  до  +30.

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности около 2 лет.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/CE:

Категория А: матовые краски для стен и потолков для внутренних работ (блеск <25@60`) (на водной основе): 75 гр./литр (2007) / 30 гр./литр (2010). Категория C: краски для стен внешних работ по минеральным поверхностям (на водной основе): 75 гр./литр (2007) / 40 гр./литр (2010).

GIADA cодержит максимум 30 гр./литр VOC (летучих составляющих)

Продукт не требует информационных этикеток по директиве D.C.65 от 14/03/03  согласно по следующим изменениям и последним данным. Использовать материал согласно нормам  гигиены и безопасности: после использования не выкидывать упаковки в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными  отходами. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо вентилируемом месте. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, не выливать в воду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с описанием по безопасному использованию материала.

IL COLORIFICIO SAN MARCO  гарантируют, что представленная информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты, если  условия применения не находятся под нашим контролем.  Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае