MY_ART        МАЙ_АРТ

ДЕКОРАТИВНОЕ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ MY_ART – финишное полупрозрачное покрытие, которое наносят поверх разнообразных декоративных материалов, создает эффекты блестящих микрокристаллов с нежными, многоцветными, переливающимися оттенками, способные воплотить самые широкие творческие запросы.  Разнообразие реализуемых эстетических эффектов зависит от техники нанесения, цвета и рисунка фонового декоративного материала и финишного покрытия. В качестве декоративной цветной основы нанесения используются различные материалы, в том числе Marcopolo, Cadoro, Via della seta, Fondo a rilievo, Uno. Для получения информации по технике нанесения фоновых декоративных материалов обращаться к соответствующим техническим описаниям. Финишное полупрозрачное покрытие MY_ART создает завершающий эффект обрабатываемой поверхности. MY_ART не содержит добавок из формальдегидов и пластификаторов.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ Наносится на: - Новую и старую штукатурку со связующими веществами на водной основе  - Бетонные поверхности - Поверхности из гипса и гипсокартона - Поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или органической основе с сухой, плотной, впитывающей и имеющей сцепление структурой - Различные минеральные строительные смеси при условии, что они впитывающие - Поверхности из дерева, ДСП, фанеры и им подобные. Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности». Не наносить на непросохшие и имеющие высокое содержание щелочи поверхности, выдержать необходимое время для окончательного укрепления поверхности, в среднем составляющее 4 недели. Не наносить на непросохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующее вещество: акриловые смолы в водной эмульсии - Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 0,91±0,05 кг/л - Вязкость согласно UNI 8902: 6.000 сПз ± при 25°C (по ротационному вискозиметру Брукфильда) - Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажности): риск прилипания пыли в течении 30 минут; поверхностное – 2 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные поверхности, а также поверхности из гипса и гипсокартона: - Удостовериться в том, что поверхность  должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами. - При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором COMBAT 222 очищающий  код 4810222 и COMBAT 333 укрепляющий код 4810333. Для профилактики разбавить материал дезинфицирующим средством COMBAT 444 код 4810444.  - Удалить при помощи щетки или промывания возможные выступающие участки старой краски. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и темперы. - Устранить с помощью щетки скопления пыли и смога. - Выровнять неровности поверхности: дыры, расщелины, трещины и впадины и обработать их при помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным уплотняющим составом. - Отшлифовать штукатурку и возможные неровности наждачной бумагой; удалить пыль.  - Продолжить финишное выравнивание штукатурки с помощью RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности. - Нанести один слой настенной акриловой грунтовки на водной основе IDROFIS 4700006 или микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001. На поверхности из гипсокартона нанести специальную изоляционную пигментную грунтовку PREPARA 4710019. - Нанести выбранную декоративную основу для достижения желаемого эффекта. - Приступить к нанесению MY_ART согласно инструкции по нанесению. (Разведение грунтовки и количество ее нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения: Температура окружающей среды: Мин. +8°C/ Maкс. +35°C. Относительная влажность воздуха: <75%. Температура поверхности: Мин. +5°C/ Макс. +35°C. Влажность поверхности: <10%. - Инструменты: кисть, шпатель из пластика. - Количество слоев: 1 или более слоев в зависимости от желаемого эстетического эффекта. - Разведение: водой макс. на 10%. - Чистка инструментов: после использования сразу же промыть водой. - Методы нанесения: - Наносить материал и сразу придавать ему желаемый эффект выбранным инструментом. - При нанесении шпателем из пластика рекомендуется первоначально нанести материал кисточкой. - Приблизительный расход: 15-20 кв.м./л в зависимости от используемой декоративной основы. Расход материала существенно меняется в зависимости от типа реализуемого эффекта. В случае работ большого объема рекомендуется  произвести предварительную пробу.

КОЛЕРОВКА Колеровка осуществляется по системе подбора цветов Tintometrico Marcromie и при помощи красителей COLORADO серия 548. Не превышать количество добавляемых паст для колеровки макс. 5% от объема.

ХРАНЕНИЕ Максимальная температура хранения материала: +30°C Минимальная температура хранения материала: +5°C Срок хранения материала составляет 2 года в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС) Категория A/l: краска с декоративными эффектами (на водной основе): 300 г/л (2007) / 200 г/л (2010) MY_ART содержит макс.: 100 г/л VOC (летучих органических соединений)

Согласно законодательным нормативам материал не требует информационных этикеток. Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Хранить вдали от детей. Использовать в проветриваемом помещении. В случае контакта с глазами немедленно промыть их достаточным количеством воды. В случае попадания внутрь организма немедленно проконсультироваться у врача и показать ему упаковку или этикетку. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ Декоративное покрытие на базе акриловых сополимеров в водной эмульсии.  Нанесение материала MY_ART  серия 454 производится слоями на подготовленные поверхности и в количестве, определяемом впитываемостью поверхности и желаемым эстетическим эффектом.